1.- Hemos comprado 4 discos de 750GB (gigabytes)
a) Calcular la capacidad de cada disco duro usando los prefijos de la IEC

750GB * 1000 = 750000MB por cada disco
750000mB * 1000 = 750000000kB
750000000kB * 1000 = 750000000000B
750000000000B * 8 = 6000000000000b

b) Los 4 discos que hemos comprado los queremos instalar en un servidor. Calcular la
màxima capacidad teòrica de información de los 4 discos. Expresar el resultado en
Tebibytes (TiB)

4 * 750GB * 1000000000 = 750000000000B / 1024⁴ = 2,7284TiB

2.- Hemos contratado un servicio de fibra de 300Mbps (megabits por segundo).
Se pide lo siguiente:
1.- Calcular a cuantos bps (bits por segundo) equivale.

300Mbps * 1000000 = 300000000bps

2.- Calcular a cuantos kbps (kilobits por segundo o kb/s) equivale.

300000000Bps / 1000 = 300000kbps

3.- Calcular a cuantos kB/s podemos transmitir teoricamente

300000000bps / 8 = 37500000Bps / 1000 = 37500kBps

4.- Calcular en kibibytes por segundo (KiB/s)

37500000Bps / 1024 = 36621KiBps

5.- Haz los cálculos con tu velocidad de conexión

100mbps * 1000000 = 100000000mbps
100000000mbps / 1000 = 100000kbps
100000000mbps / 8 = 12500000Bps / 1000 = 12500kBps
12500000Bps / 1024 = 12207KiBps